Załącznik nr 1

##### FORMULARZ OFERTY

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

P.n.:

„Zakup i dostawa chromatografu gazowego”

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | 14/05/2018/C |
| --- | --- |

  - ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Iglasta 5; 27-200 Starachowice

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

- Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, uzyskałem wszelkie konieczne informacje do złożenia oferty oraz nie wnoszę zastrzeżeń do treści SIWZ;

  - gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

  - oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia oraz, że przewidzieliśmy wszystkie okoliczności mające wpływ na cenę.

  - Termin dostawy – do ……………………. tygodni od dnia zawarcia umowy (nie dłuższy niż określony w rozdz. VI SIWZ

  - Oferujemy dostawę urządzenia oraz realizację zamówienia zgodnie z poniższymi parametrami:

| PARAMETRY CHROMATOGRAFU | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE lub opisać |
| --- | --- |
| 1.System | Chromatograf gazowy, dwukanałowy z dozownikiem split/splitless z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym oraz autosamplerem, fabrycznie nowy |  |
| 2. Piec | Piec posiada: Dwie niezależne strefy grzania dla detektora i dozowników 32 rampy temperaturowe podczas analizy Zakres temperatur : od +3 oC powyżej temp. otoczenia do 450 oC Dokładność ustawień temperatury ±0,1 oC Stabilność temperatury ±0,1 oC Max szybkość grzania:125 oC/min Szybkość chłodzenia: od 450 oC do 50 oC w czasie 270 sekund Wykonujący automatyczny test szczelności Możliwość wymontowywania i zamontowywania dozowników i detektorów przez użytkownika |  |
| 3. Elektroniczna Kontrola Pneumatyki | Dokładność ustawień ciśnienia nie gorsza niż 0,001 psi (na dozownikach i detektorach) Elektroniczna kontrola przepływu Kompensacja zmian ciśnienia atmosferycznego w czasie rzeczywistym Wyposażony w automatyczny pomiar parametrów pneumatycznych kolumny w celu zapewnienia powtarzalności czasów retencji po wymianie kolumny |  |
| 4. Dozownik | Dozownik typu split/splitless z elektroniczną kontrolą pneumatyki Może być stosowany dla wszystkich rodzajów kolumn kapilarnych do średnicy 0,53mm i kolumn pakowanych do 1/8” Zakres temperatury: 50 - 400 oC co 1 oC Z możliwością zaprogramowania skoku ciśnienia Precyzyjny regulator przepływu przez „split” z regulacją do podziału 12500:1 Z cyfrowym sterowaniem ciśnienia /przepływu min. do 145psi dla gazu nośnego (He) Umożliwiający zastosowanie opcji Large Volume Injection (LVI) Zakres regulacji ciśnienia: 0-1000kPa co 0,01kPa Zakres regulacji przepływu: 0,1-100ml/min co 0,1ml/min Automatyczna kalibracja układu działająca na zasadzie pomiarów pneumatycznych oporu kolumny Automatyczny test szczelności Kompensacja wpływu ciśnienia i temperatury otoczenia, Możliwość wymiany dozownika przez użytkownika |  |
| 5. Detektor: FID | Detektor płomieniowo jonizacyjny – FID Zapłon sterowany komputerowo z detekcją płomienia Minimalny limit detekcji (MDL) detektora FID lepszy niż 1,4x10-12 C Zakres liniowy detektora : lepsza niż 10 7 Częstotliwość zbierania danych od 1 do 300 Hz Zakres temp. 50-450 °C co 0,1°C Max. temperatura pracy: 450°C Elektroniczna kontrola przepływu gazów zasilających detektor Możliwość wymiany detektora przez użytkownika |  |
| 6. Kolumna | Kolumna do chromatografii gazowej Kolumna kwarcowa z fazą stacjonarną unieruchomiony 100% dimetylopolisiloksan Wymiary kolumny: długość: od 5m do 30m średnica wewnętrzna: od 0,25mm do 0,53mm grubość filmu fazy stacjonarnej od 0,25µm do 1,2 µm |  |
| 7.Autosampler | Automatyczny podajnik próbek Na 8 próbek 2ml do nastrzyku próbek ciekłych Sterowanie z poziomu oprogramowania chromatografu Automatyczne justowanie podajnika i igły 4 naczynka z rozpuszczalnikami do płukania i naczynko na ścieki Możliwe programowanie głębokości wprowadzania igły, Z jednoczesna możliwością dozowania ręcznego Objętość dozowania: min 0,1µl do max.10,0µl z krokiem co 0,1µl wyposażony w strzykawkę o pojemności 10µl Programowalna szybkość nastrzyku, poboru oraz dozowania próbki w zależności od lepkości próbki Naczynka 2ml z nakrętkami i membranami (100szt.) |  |
| 8. Oprogramowanie | Oprogramowanie sterujące przyrządem pracujące w środowisku Windows, umożliwiające pełną kontrolę zestawu, zbierające dane i służące do ich opracowania i generowania raportów, funkcje integracyjne, procedury GLP i walidacyjne |  |
| 9. Jednostka sterująca | Zestaw komputerowy: system operacyjny Windows 7 Professional, lub Windows 10 - 64 bitowy, procesor min. 4 rdzeniowy o częstotliwości 3,2 GHz, pamięć RAM 8 GB, dysk twardy minimum 0,5 TB nagrywarka DVD-RW z oprogramowaniem umożliwiającym nagrywanie, zintegrowana karta graficzna i sieciowa, mysz optyczna, klawiatura, Monitor LCD przynajmniej 23." Drukarka laserowa |  |
| 10. Informacje dodatkowe | Minimum 3 szkolenia (1-sze w dniu zainstalowania i uruchomienia sprzętu, dwa pozostałe na żądanie zamawiającego) przeprowadzone przez autoryzowanego inżyniera przedstawiciela producenta Zestaw instalacyjny do połączenia systemu i jego pełnego uruchomienia z częściami zamiennymi na okres min. 1 roku. Instalacja, uruchomienie i serwis wykonane przez autoryzowanego inżyniera przedstawiciela producenta Chromatograf powinien posiadać możliwość rozbudowy o detektor MS Parametry potwierdzone oryginalnymi informacjami producenta (karta katalogowa, instrukcja obsługi w języku polskim) Koszt transportu i ubezpieczenia w cenie oferty Wszystkie urządzenia i meble fabrycznie nowe Gwarancja na chromatograf na 24 miesiące |  |
| OPIS MEBLI LABORATORYJNYCH | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE lub opisać |
| 1. Stół laboratoryjny pod chromatograf gazowy wymiary ok.1700x750x830mm (szer.x gł.xwys.) blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych gr 16mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkowo farbą, zakończonych kółkami jezdnymi do dużych obciążeń –typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wolna od zabudowy szafkowej. Stół wyposażony w półkę podblatową wykonaną z laminatu z doklejką PCV 2mm. 2. Stół laboratoryjny do przygotowania próbek wymiary ok.1700x750x830mm blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych gr 16mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkowo farbą, zakończonych kółkami jezdnymi do dużych obciążeń –typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafką jednodrzwiową 600, szafką 500 z 3-ma szufladami i miejscem na nogi. Szafki i szuflady wykonane z laminatu z doklejką PCV gr.2mm. Kolorystyka szafek jasny popiel, szafki i szuflady z domykiem, stelaż kolor jasny popiel. Gwarancja na 24 miesiące. Fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY URZĄDZENIA DO PRZYGOTOWYWANIA PRÓBEK | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE lub opisać |
| System do równoległego zatężania próbek próbek MultiVap 8 Czujnik bezpieczeństwa : alarm wysokiego ciśnienia z automatycznym zatrzymaniem procesu, alarm niskiego poziomu cieczy w łaźni wodnej, alarm otwarcia pokrywy z automatycznym zatrzymaniem procesu, 8 czujników IR dla indywidualnej kontroli objętości zatężanych próbek oraz wykrywania zadanego punktu końcowego, Możliwość jednoczesnego zatężania 8 próbek lub też w dowolnej kombinacji w naczynkach o obj. 50ml i 200ml Okienko w przedniej części urządzenia z podświetleniem umożliwiające wizualna kontrolę objętości odparowywanych próbek Wirowe przedmuchiwanie azotem (Vortex): wbudowany system przepływu gazu oraz regulacji kierunku nawiewu azotu (również w trakcie procesu) umożliwia lepsze odzyski rozpuszczalników oraz krótszy czas zatężania próbki Element grzejny – łaźnia wodna poj 6l z regulacja temperatury od temp. otoczenia do 99,9°C Rurki azotu doprowadzające azot pozbawione elementów spawanych w celu uniknięcia korozji Możliwe 4 tryby prowadzenia procesu w zależności od potrzeb użytkownika: „czujnik”, „czas”, „czujnik&czas”, oraz „ręczny” – w trybach „czas”, „czujnik&czas”- z możliwością ustawienia czasu zatężania do 9999 minut Wymiana wody w łaźni za pomocą zaworu spustowego Kontrola temperatury za pośrednictwem czujnika PID Zintegrowany system pochłaniania i odprowadzania oparów nie wymagający umieszczenia urządzenia pod dygestorium. Komplet zestawu: jednostka MultiVap 8 komplet 8 naczynek 50ml do zatężania z punktem końcowym 0,5ml wraz ze statywem rura peszlowa o długości 3m wraz z obejmą do montażu dwa adaptery do naczynek o obj. 50ml komplet 8 zatyczek do łaźni wodnej na nieużywane pozycje dla naczyń 200ml komplet 8 zatyczek do łaźni wodnej na nieużywane pozycje dla naczyń 50ml teflonowy przewód doprowadzający azot o długości 5m i średnicy 4mm Touch pen do obsługi panelu dotykowego silikonowy wąż odpływowy do łaźni wodnej o dł. 2m instrukcja obsługi w języku polskim zapasowy bezpiecznik 10A przewód zasilający urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY GENERATORA WODORU | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE lub opisać |
| Wydajność min. 200 ml/min Działający na zasadzie elektrolizy wody z użyciem technologii PEM (Proton Exchange Membrane) Czystość gazu min. 99,9999% Regulacja ciśnienia wyjściowego do 8,0bar Wyposażony w sterownik z dotykowym ekranem LCD umożliwiający odczyt przepływu gazu, odczyt statusu pracy, alarmów Przystosowany do pracy ciągłej Wyposażony w system kontroli wycieku i nadmiernego ciśnienia Gwarancja 24 miesiące Fabrycznie nowy |  |
| PARAMETRY REDUKTORÓW | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE lub opisać |
| Dwustopniowe reduktory butlowe dla gazów o czystości max 6.0 Zestaw obejmuje 3 sztuki reduktorów do gazów: powietrze (do chromatografu) hel (do chromatografu) azot (do zatężarki) Wykonanie: mosiądz chromowany max ciśnienie na wejściu ≥200 bar - ciśnienie wylotowe regulowane w zakresie 1-10 bar - końcówki wylotowe dobrane odpowiednio do specyfikacji chromatografu i zatężarki Fabrycznie nowe |  |

  - cena mojej (naszej) oferty wynosi za realizację niniejszego zamówienia:

| L.p. | Opis zamówienia | Cena netto | VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chromatograf gazowy z detektorem FID do oznaczania indeksu oleju mineralnego zgodnie z normą PN-EN ISO 9377-2:2003 |  |  |  |
| 2 | Urządzenie do przygotowania próbek |  |  |  |
| 3 | Mebli laboratoryjnych |  |  |  |
| 4 | Generator wodoru |  |  |  |
| 5 | Zestaw (3 szt.) reduktorów do gazów |  |  |  |
| 6 | Min. 3 szkolenia pracowników |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Całość zamówienia:

netto .............................................. PLN

(słownie netto: ......................................................................... PLN)

plus należny podatek VAT w wysokości ................... PLN,

stawka VAT …….

co stanowi łącznie kwotę brutto: .............................................. PLN

(słownie brutto: ......................................................................... PLN).

  - niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

  - akceptuję(emy) bez zastrzeżeń załączony do SIWZ wzór umowy,

  - zobowiązujemy się do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji oraz zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

  - w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę  zobowiązuję(emy)  się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

  - składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],

  - nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,

  - na podstawie art. 11 ustawy z dnia 16  kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1503), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| .p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Podpis(y) osób upoważnionych

# Footnotes

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca wskazuje stawkę VAT.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.